Приложение № 3

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава местной администрации

Муниципального образования

пос. Комарово

_________________  И.Б. Пупков

«____»____________ 2009 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ  НА ВЫПОЛНЕНИЕ  ТОПОГРАФИЧЕСКИХ  РАБОТ

ПО УСТРОЙСТВУ ЗАМКНУТОЙ ДОРОЖКИ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ И ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КУРОРТНЫЙ РАЙОН, ПОС. КОМАРОВО, ЮЖНЕЕ ОЗЕРА ЩУЧЬЕ

| 1 | Наименование снимаемого объекта | Замкнутая дорожка для занятия спортом и отдыха населения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местоположение объекта, площадь | Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Комарово, южнее озера Щучье площадь в границах проектирования, га – 11 |
| 3 | Основание для топосъемки | Письмо КГА от 05.12.2007 № 1-4-51306/э |
| 4 | Заказчик | Местная администрация муниципального образования пос. Комарово |
| 5 | Подрядчик | По результатам запроса котировок |
| 6 | Вид работ | Топосъемка |
| 7 | Источник финансирования | Бюджетные средства муниципального образования пос. Комарово |
| 8 | Требования к проводимой работе | Топосъемка в М 1:500, с подземными коммуникациями |
| 9. | Основные технические требования | Состав работ: получение разрешения на право производства работ в Северо-Западном окружном управлении геодезии и картографии, в соответствии с ФЗ "О геодезии и картографии"; развитие планово-высотного обоснования; топографическая съемка масштаба 1:500, в том числе подеревная съемка полосы шириной 20 м (центр – ось проектируемой дорожки) от контрольной точки ПК0 до ПК12 включительно общей длиной 5500 м; составление планов магистральных подземных инженерных коммуникаций по материалам масштаба 1:500, имеющихся в фонде материалов топографо-геодезических работ и инженерных изысканий; создание цифрового топографического плана масштаба 1:500 в программе AutoCAD; согласование магистральных подземных инженерных коммуникаций в эксплуатирующих организациях; подготовка и выпуск отчета; сдача отчета в Северо-Западное окружное управление геодезии и картографии и заказчику. |
| 10 | Стадийность работ | Один этап. |
| 11 | Приложения | Ситуационный план дорожки для занятия спортом и отдыха населения |
| 12 | Особые условия | Проект передается заказчику на бумажном носителе и в электронном виде. |
| 14 | Срок поставки продукции | С момента заключения контракта – 1,5 месяца |